Спецификация панельного компьютера модель  iPPC-6631-WES7

| Сетевые интерфейсы |
| --- |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s: | 2 |
| Разъем порта 10/100/1000 Mbit/s: | RJ-45 |
| Расширение модулями |
| Количество слотов всего: | 3 |
| Поддерживаемые модули расширения: | Модули I-8K параллельной шины, Модули I-87K последовательной шины |
| Дисплей |
| Тип дисплея: | LCD TFT |
| Диагональ экрана: | 15 " |
| Максимальное разрешение: | 1024 x 768 точек |
| Конструктивное исполнение |
| Конструкция корпуса: | Пластиковый корпус |
| Вид монтажа: | Монтаж в панель |
| Степень защиты корпуса: | IP65 (по передней панели) |
| Сенсорный экран |
| Тип сенсорного экрана: | Резистивный |
| Аудио |
| Аудиовыход: | Линейный выход |
| Аудиовход: | Вход для внешнего микрофона |
| Устройства хранения данных |
| Поддержка Compact Flash: | да |
| Объем установленной карты Compact Flash: | 8 ГБ |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти: | SDRAM |
| Установленный объем оперативной памяти: | 2 ГБ |
| Встроенная память |
| Объем энергозависимой памяти SRAM: | 128 кБ |
| Объем встроенной Flash-памяти: | 16 ГБ |
| Объем памяти EEPROM: | 16 кБ |
| Габариты |
| Ширина: | 381 мм |
| Высота: | 305 мм |
| Глубина: | 139 мм |
| Сторожевой таймер |
| Аппаратный: | да |
| Программный: | да |
| Интерфейсы ввода-вывода |
| Портов USB всего: | 4 |
| Портов USB v2.0: | 4 |
| Количество COM-портов всего: | 3 |
| COM портов RS-232: | 1 |
| COM портов RS-485: | 1 |
| Изоляция COM-портов RS-485: | 2500 В |
| COM портов RS-232/485: | 1 |
| Изоляция COM-портов RS-232/485: | 2500 В |
| Требования по питанию |
| Входное напряжение питания DC: | 10 ... 30 В |
| Потребляемая мощность: | 25 Вт |
| Изоляция питания: | 1000 В |
| Программное обеспечение |
| Установленная операционная система: | Windows Embedded Standard 7 |
| Инструментальная среда: | Visual Studio .NET 2005/2008 |
| Метод программирования: | C/C++ |
| Условия эксплуатации |
| Температура эксплуатации: | -10 ... 60 °С |
| Влажность: | 10 ... 90 % (без конденсации) |
| Процессор |
| Тип установленного процессора: | Intel Atom N2600 |
| Частота процессора: | 1.6 ГГц |
| Условия хранения |
| Температура: | -20 ... 70 °С |
| Производитель |
| Имя: | ICP DAS |