| Конструкция |
| --- |
| Конструкция: | Монтаж на DIN рейку, Пластиковый корпус, Модуль дискретного ввода/вывода (Wi-Fi) |
| Интерфейс |
| Интерфейс: Максимальная длина линии связи: Протокол передачи данных: | 100 м Modbus TCP, Modbus UDP |
| Дискретный ввод |
| Каналов дискретного ввода: Всего: Тип: Приемник/Источник: | 6 Сухой контакт, Контакт с внешним питанием Источник, Приемник/Источник |
| Гальваническая изоляция: | 3750 В |
| Входное напряжение: Логический 0: Логическая 1: | +4~+4 В +10~+50 В |
| Дискретный вывод |
| Каналов дискретного вывода: Реле с нормально разомкнутыми контактами (A): | 6 (SPST-NO) |
| Гальваническая изоляция: | 500 В |
| Коммутируемый ток: Постоянный: Переменный: | 5 А 5 А |
| Коммутируемое напряжение: Постоянное: Переменное: | 30 В 250 В |
| Реле: Время выключения: Общее время переключения: | 10 мс 5 мс |
| Максимальная частота выходного сигнала: | 47 - 63 Гц |
| Питание |
| Напряжение питания: | +10...+30В |
| Потребляемая мощность: | 1.6 Вт |
| Условия эксплуатации |
| Условия эксплуатации: Температура: Влажность: | -25~+75 °С 10~90 % |
| Условия хранения |
| Условия хранения: Температура: | -30~+80 °С |
| Габариты и вес |
| Ширина: | 90 мм |
| Высота: | 110 мм |
| Глубина: | 33 мм |