Спецификация

| Модель | tGW-712 | tGW-722 | tGW-732 | tGW-715 | tGW-725 | tGW-735 | tGW-718 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |
| CPU | 32-разрядный ARM |
| Интерфейс связи |
| Ethernet | 10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1, (Автосогласование, Auto-MDI/MDIX, LED индикатор) PoE (IEEE 802.3af, Class 1) |
| COM1 | 5-проводный RS-232 | 5- проводный RS-232 | 3- проводный RS-232 | 2- проводный RS-485 4- проводный RS-422 | 2- проводный RS-485 | 2- проводный RS-485 | 3- проводный RS-232 2- проводный RS-485 4- проводный RS-422 |
| COM2 | - | 5- проводный RS-232 | 3- проводный RS-232 | - | 2- проводный RS-485 | 2- проводный RS-485 | - |
| COM3 | - | - | 3- проводный RS-232 | - | - | 2- проводный RS-485 | - |
| Автонастройка | - | Автоматическое прямое управление по RS-485 |
| UART | 16c550 или совместимый |
| Формат COM-порта |
| Скорость передачи | 115200 бод/с макс |
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Равенство | None, Odd, Even, Mark, Space |
| Стоповый бит | 1, 2 |
| Мощность |
| Питание | PoE: IEEE 802.3af, класс 1 DC разъем: +12 ~ 48В DC |
| Потребляемый ток | 0.05 A / 24 В DC |
| Устройство |
| Соединитель | DB-9 x 1 | 10-пиновый клеммный съемный терминальный блок x 1 |
| Воспламеняемость | Огнеупорные материалы (уровень UL94-V0) |
| Установка | Монтаж на DIN-рейку |
| Окружающие условия |
| Рабочая температура | -25 ~ +75 °C |
| Температура хранения | -30 ~ +80 °C |
| Влажность | 10 ~ 90% RH, без конденсации |

Руководство по выбору

| Модель | CPU | Ethernet | Скорость передачи | COM1 | COM2 | COM3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tGW-712 | 32-разрядный ARM | 10/100 Base-TX, PoE | 115200 бод/с | 5-проводный RS-232 | - | - |
| tGW-722 |  |  |  | 5-проводный RS-232 | 5-проводный RS-232 | - |
| tGW-732 |  |  |  | 3- проводный RS-232 | 3- проводный RS-232 | 3- проводный RS-232 |
| tGW-715 |  |  |  | 2- проводный RS-485 4- проводный RS-422 | - | - |
| tGW-725 |  |  |  | 2- проводный RS-485 | 2- проводный RS-485 | - |
| tGW-735 |  |  |  | 2- проводный RS-485 | 2- проводный RS-485 | 2- проводный RS-485 |
| tGW-718 |  |  |  | 2- проводный RS-485 4- проводный RS-422 | - | - |

Информация для заказа

| tGW-712 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 1 RS-232 портом (RoHS) |
| --- | --- |
| tGW-722 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 2 RS-232 портами (RoHS) |
| tGW-732 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 3 RS-232 портами (RoHS) |
| tGW-715 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 1 RS-422/485 портом (RoHS) |
| tGW-725 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 2 RS-485 портами (RoHS) |
| tGW-735 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 3 RS-485 портами (RoHS) |
| tGW-718 CR | Малогабаритный Modbus/TCP-RTU/ASCII шлюз с PoE и 1 RS-232/422/485 портом (RoHS) |

Комплектация

| CA-PC09F | DB-9 розетка с пластиковым покрытием |
| --- | --- |
| CA-0910N | DB-9 розеточно-розеточный 3-проводный Null Modem кабель, 1 м |
| CA-0915 | Штекерный DB-9 к розеточному DB-9 кабелю, 1.5 м |
| CA-0910F | Розеточный DB-9 к розеточному DB-9 кабелю, 1.0 м |
| NS-205 CR | Неуправляемый промышленный Ethernet-коммутатор с 5 портами (RoHS) |
| NS-205PSE CR | Неуправляемый Ethernet-коммутатор с 4 PoE портами и 1 RJ-45 uplink-портом (RoHS) |
| FRA05-S12-SU | 12 В/0.58 A (макс.) питание |