Технические характеристики:

| Модель | XP-8131-CE6 | XP-8331-CE6 | XP-8731-CE6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число слотов для подключения модулей | 1 | 3 | 7 |
| Системные характеристики |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| .Net Compact Framework | 3.5 |
| Встроенные сервисные службы | FTP Server, ASP (Java script, VB script), SQL Compact Edition 3.5 |
| Поддержка SDK | Библиотеки dll для Visual Studio .NET 2005/2008 |
| Поддерживаемые языки | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, итальянский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Процессорный модуль |
| Процессор | x86 CPU, 1.0 ГГц, двухъядерный |
| Системная память | 2 Гб DDR3 |
| Энергонезависимая память, MRAM | 512 Кб (энергонезависимая память, не требует батареи) |
| Флэш-память | 32 Гб |
| EEPROM | 16 Кб |
|  | Срок хранения данных: 40 лет; 1 000 000 циклов записи/стирания |
| Карта CF Card | 8 Гб (поддерживается до 32 Гб) |
| Таймер реального времени | Поддерживает секунды, минуты, часы, дату, день недели, месяц, год |
| Программируемые светодиодные индикаторы | 2 шт. |
| 64-битовый серийный номер аппаратной части | Да, для защиты программного обеспечения от копирования |
| Двойной сторожевой таймер | Да |
| Поворотный переключатель | Да (0 ~ 9 положений) |
| Переключатель типа DIP | Да (8 бит) |
| Аудио | Вход для микрофона, выход для наушников |
| VGA и коммуникационные порты |
| VGA | Да (поддерживаемое разрешение: 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480) |
| Ethernet (Gigabit) | RJ-45 x 2, 10/100/1000 Base-T (Автоматическое соединение, автоматические MDI/MDI-X, светодиодные индикаторы) |
| USB 2.0 | 4 шт. |
| COM 1 | Для внутреннего подключения к слотам модулей серии "high profile I-87K" |
| COM 2 | RS-232 (RxD, TxD и GND); не изолированный |
| COM 3 | RS-485 | D2+, D2-; самонастраивающийся, внутри специализированная микросхема |
|  | Изоляция | 3000 В пост. тока |
| COM 4 | RS-232/RS-485 (RxD, TxD, CTS, RTS и GND для RS-232, Data+ и Data- для RS-485); не изолированный |
| COM 5 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI и GND); не изолированный |
| Механические характеристики |
| Размеры (Ш x Д x В) | 231 мм x 132 мм x 125 мм | 355 мм x 132 мм x 125 мм |
| Монтаж | На DIN-рейку или на стену |
| Условия окружающей среды |
| Рабочая температура | От -25° до +75° C |
| Температура хранения | От -30° до +80° C |
| Относительная влажность | 10 ~ 90%, без образования конденсата |
| Питание |
| Входное напряжение | +10 ~ +30 В пост. тока |
| Изоляция | 1 кВ |
| Дополнительные входы питания | Да, с одним реле по питанию для сигнала тревоги (1 А, 24 В пост. тока) |
| Выходная мощность | 3,8 А, 5 В для питания процессора и задней панели, 3,2 А, 5 В для питания слотов расширения ввода/вывода. Общая выходная мощность 30 Вт. | 4,0 А, 5 В для питания процессора и задней панели, 3,0 А, 5 В для питания слотов расширения ввода/вывода. Общая выходная мощность 35 Вт. |
| Потребляемая мощность | 16,8 Вт (0,7 А, 24 В пост. тока) | 18 Вт (0,75 А, 24 В пост. тока) |