### Технические характеристики

| Серия | DPU |
| --- | --- |
| Кол-во фаз | 1 фаза | 3 фазы |
| Подаваемое напряжение | 110/220/380/440 В~ (отдельное питание вентилятора и цепи управления 220 В~, 50/60 Гц) |
| Допустимый диапазон напряжения | 90–110 % номинального напряжения | 85–115 % номинального напряжения |
| Номинальная частота | 50/60 Гц (автоматическое определение), допустимое отклонение — ±2 Гц |
| Мин. ток нагрузки | 1 А |
| Диапазон выхода | Фазовое управление: 5–98 %. Циклическое управление: 0—100 % |
| Тип управления (Циклическое управление с переменным циклом доступно только для 1-фазной модели) | Фазовое управление: обычное (без обратной связи), управление по статическому напряжению/статическому току/статической мощности (с обратной связью). Циклическое управление: постоянный цикл, переменный цикл. Дискретное управление |
| Нагрузка | Фазовое управление: резистивная нагрузка, индуктивная нагрузка. Дискретное, циклическое управление: резистивная нагрузка |
| Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт (без учета питания вентилятора охлаждения) | Макс. 10 Вт (без учета питания вентилятора охлаждения) |
| Способ индикации | Отображение показаний и уставки: 7-сегментный 4-разрядный дисплей. Индикация состояния: 4 СИД. Отображение показания в процентах: 11-ступенчатый штриховой светодиодный индикатор. | Отображение показаний и уставки: 7-сегментный 4-разрядный дисплей. Индикация состояния: 6 СИД. Отображение показания в процентах: 11-ступенчатый штриховой светодиодный индикатор. |
| Точность выхода | Управление по статическому напряжению с обратной связью: с погрешностью в пределах ±3 % п. ш. от номинального напряжения (с погрешностью в пределах ±10 % п. ш. отклонения от номинального напряжения). Управление по статическому току с обратной связью: с погрешностью в пределах ±3 % п. ш. от номинального напряжения (в пределах 1–10-кратного отклонения от сопротивления нагрузки). Управление по статической мощности с обратной связью: с погрешностью в пределах ±3 % п. ш. от номинального напряжения (с погрешностью в пределах ±10 % п. ш. отклонения от номинального напряжения и в пределах 1–10-кратного отклонения от сопротивления нагрузки). Обычное управление: в пределах ±10 % п. ш. от номинального напряжения |
| Способ настройки | Клавиши лицевой панели, интерфейс связи |
| Вход управления | Автомат. управл.: 4–20 мА=/0–20 мА=/0–5 В=/1–5 В=/0–10 В=/импульс напряжения (0/12 В=)/без выхода напряжения (ВКЛ./ВЫКЛ.)/вход связи (RS485). Ручн. управл.: внутр. потенциометр 10 кОм, внеш. потенциометр 3–10 кОм (более 2 Вт) |
| Цифровой вход | Включить/остановить переключение, сброс, регистрация значения на выходе, назначение диапазона (SP1–6) |
| Индикация | Вход управления, напряжение нагрузки, ток нагрузки, мощность нагрузки, сопротивление нагрузки, частота напряжения питания |
| Мин. выводимый выходной сигнал | Более 2,5 % от номинального напряжения/тока |
| Дополнительный выход | Выход RS485 (Modbus RTU), макс. 32 устройства |
| Диэлектрическая прочность | 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин (между входным выводом и выводом питания) |
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов |
| Сопротивление изоляции | Мин. 200 МОм (при 500 В= по мегомметру) |
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса — 1 мкс) от имитатора шума |
| Условия хранения и эксплуатации | Температура окружающей среды | -10...+50 °C, хранение: -20...+80 °C |
|  | Влажность | 5–90 % относительной влажности |
| Сертификация | CE |
| Масса | Тип A: 3,0 кг Тип B: 5,5 кг Тип C: 11,0 кг Тип D: 17,5 кг | Тип A: 6,5 кг Тип B: 11,5 кг Тип C: 20,0 кг Тип D: 35,5 кг |

Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации