Видео

Видеовход 4 BNC соединителя (1Vpp, 75 ohms)

Тип потока H.264/ MJPEG

Видеовыход через Ethernet

Видеосжатие H.264 (MPEG4 part 10, AVC), MJPEG

Просмотр видео • Поддержка DynaStream™ • Установка качества и размера изображения • Временные отметки и текстовые оверлеи • Max до 8 одновременных unicast соединений

Аудио

Вход 2, Line-in или MIC-in, DB9 соединитель Формат Моно, PCM (G.711)

Поиск

Типы поиска По номеру камеры, дате/времени, событию

Метод Воспроизведение: используя популярные медиа плееры (требует FFDShow кодека) или специализированного ПО (программируется с помощью SDK)

FTP загрузка файлов Удаленная загрузка через FTP или web консоль

Запись

Тип потока H.264 @ 120 FPS or MJPEG @ 60 FPS

Формат видеофайлов AVI

Виды записи продолжительная, по расписанию. по событию

Запись перед наступлением события 10 сек MJPEG

Хранение

Интерфейс дисков 1 * SATA интерфейс для 2.5 дюймовых дисков или SSD (solid state disk)

Тип установки Съемный трей

Примечание Жесткие диски не входят в комплект поставки.  Пользователям необходимо самостоятельно приобрести 2,5-дюймовые жесткие диски или твердотельные (SSD) накопители

Сеть

Протоколы TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, DHCP OPT66/67

Ethernet 1 auto-sensing 10/100T(X), М12 соединитель

Локальное хранение

SD сокет Стандартный SD сокет (SDHC)

GPIO

Цифровые входы 1, max. 8 mA • высокий: от +13 V до +30 V • низкий: от -30 V до +3 V Цифровые выходы 1, max. 24 VDC @ 1A Соединитель DB9

Светодиодные индикаторы

STAT Индицирует правильность загрузки системы

10/100 10Mbps or 100Mbps

PWR Питание

HDD индицирует наличие и работоспособность жесткого диска

FAULT Конфигурируется для уведомления об авариях  (например, потеря видео, пропадание питания)

Video 1/2/3/4 статус видеоканалов от 1 до 4

Безопасность

Пароль Пользовательский пароль защиты

Фильтрация по IP адресам

Аутентификация 802.1X

Физические характеристики

Размеры (Ш x Д x В) 100 x 135 x 136 mm

Установка Панельная или DIN-rail (DIN-rail kit опционально)

Корпус Металлический, IP30 защита

Питание

Входное 12 или 24 VDC

Потребление Max. до 15 watts (с 1 * 2.5” диском)

Соединитель 5-pin M12

Окружающая среда

Рабочая От 0 до 60 °С температура от -40 до 75°C для "Т" модели

Температура хранения от -40 до 85 °C

Влажность От 5% до 95% (без конденсата)

Сертификаты

Safety           UL60950-1

EMI             FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS            EN 61000-4-2 (ESD), Level 3; EN 61000-4-3 (RS), Level 3; EN 61000-4-4 (EFT), Level 3; EN 61000-4-5 (Surge), Level 3; EN 61000-4-6 (CS), Level 3; EN 61000-4-8; EN 61000-4-11

EN 50155    2007 (T модель): Питание. удар, вибрации, температура (T3 уровень температуры), EMC

Предупреждения

Интеллектуальное видео    Несанкционированный доступ к камере (Pending)

Обнаружение движения   Включая установку чувствительности

Потеря видео                      Да

Расписание Ежедневное повторение включения

Изображения JPEG снимки до - во время - после события

Email/FTP сообщения         Автоматическая передача и сохранение изображения через email или FTP по событию

Пользовательские        HTTP сервер событий и CGI события для установки пользовательских предупреждений

Буфер для записи  24 MB видео буфер для JPEG снимков событий

Рекомендованное системное окружение

CPU              Pentium 4, 2.4 GHz или быстрее

Память          512 MB или более

OS               Windows XP/2000 с SP2 или старше

Browser         Internet Explorer 6.x или старше

Медиа           DirectX 9.0c или старше

Бесплатное программное обеспечение

VPort SDK PLUS            Включает CGI команды и ActiveX управление для создания пользовательских приложений или системной интеграции с оборудованием других производителей (Последняя версия SDK может быть скачана с сайта Moxa)

Стандарт           ONVIF