| Стандарт | IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X) IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX/EZX IEEE 802.3x для контроля потока |
| --- | --- |
| Протоколы | SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, SMTP, LLDP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS, QoS (Quality of Service), VRRP |
| Маршрутизация | Статическая, RIP V1/V2 |
| Контроль потока | IEEE 802.3x flow control, back pressure |
| Интерфейсы |
| RJ45 порт | 10/100/1000BaseT(X) автоопределение скорости |
| Оптический порт | 100/1000BaseSFP порт |
| Индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M |
| Контакты аварии | Один релейный выход с мах нагрузкой 1A @ 24 VDC |
| Цифровые входы | два входас общей землей, но развязанные электрически "1": соответствует уровню от +13 до +30V "0": от -30 до +3V, максимальный входной ток: 8 mA |
| LAN | 1 RJ45/fiber комбо порт |
| WAN | 1 RJ45/fiber комбо порт |
| Функции безопасности |
| Firewall | • Stateful inspection • Фильтрация: IP и MAC адресов, портов, протоколов • Bridge mode firewall |
| Quick Automation профайл | EtherCAT, EtherNet/IP, FOUNDATION Fieldbus, LonWorks, Modbus/TCP, PROFINET, IEC 60870-104, DNP, FTP, SSH, Telnet, HTTP, IPSec, L2TP, PPTP, RADIUS |
| NAT | (N-в-1, 1-в-1 и port forwarding) |
| VPN | IPsec, L2TP, PPTP |
| Шифрование | DES, 3DES, AES |
| Аутентификация | Общий ключ (PSK), X.509v3 сертификаты, MD5, SHA |
| Питание |
| Входное напряжение | 12/24/48 VDC (9.6 to 60 VDC), дублированный вход |
| Ток | 0.53 A @ 24 V |
| Подключение | Терминальный блок |
| Токовая защита | Да |
| Защита от неправильной полярности | Да |
| Механические |
| Корпус | металлический корпус |
| Размеры | 51 x 152 x 131.1 мм |
| Вес | 1250 г |
| Установка | DIN-Rail, настенное крепление (опционально) |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура | от 0 до 60°C стандартные модели, от -40 до 75°C модели с расширенным температурным диапазоном (с индексом "T") |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсата) |
| Стандарты и сертификаты |
| Safety | UL 508 (pending) |
| EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A |
| EMS | EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3 |
| Shock | IEC 60068-2-27 |
| Freefall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Время наработки на отказ |
| Время | 530,000 часов |
| База данных | Telcordia (Bellcore), GB |
| Информация для заказа |
| EDR-G902 | Индустриальный Gigabit маршрутизатор безопасности, 1 WAN, Firewall/NAT, 10 VPN тоннелей, рабочая температура от 0 до 60°C |
| EDR-G902-T | Индустриальный Gigabit маршрутизатор безопасности, 1 WAN, Firewall/NAT, 10 VPN тоннелей, рабочая температура от -40 до 75°C |
| Дополнительно: |
| DIN-Rail блоки питания: |
| DR-4524 | 45W/2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом |
| DR-75-24 | 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC входом |
| DR-120-24 | 120W/5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 88 до 132 VAC или 176 до 264 VAC входом (выбирается переключателем) |
| MDR-60-24 | 60W/2.5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом, рабочая температура от -20 до 70°C |
| MDR-40-24 | 40W/1.7A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным от 85 до 264 VAC входом, рабочая температура от -20 до 70°C |

Gigabit Ethernet модули, SFP-1G

| Модели с рабочей температурой от 0 до 60°C |
| --- |
| SFP-1GSXLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1GLSXLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G40BLC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1GLXLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1GLHLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1GLHXLC | Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SPF-1GZXLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SPF-1GEZXLC | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 110 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1GEZXLC-120 | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseEZX, LC соединитель, 120 km, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G10ALC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G10BLC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G20ALC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G20BLC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| SFP-1G40ALC | Компактный трансивер (SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от 0 до 60°C |
| Модели с рабочей температурой от -20 до 75°C и от -40 до 85°C |
| SFP-1GSXLC-T | Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseSX, LC соединитель, 0,5 km, рабочая температура от -20 до 75°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLSX, LC соединитель, 2 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1GLXLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLX, LC соединитель, 10 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1GLHLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseLH, LC соединитель, 30 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Компактный трансивер ( SFP) с 1000BaseLHX, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SPF-1GZXLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 1000BaseZX, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G10ALC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G10BLC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 10 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G20ALC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G20BLC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 20 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G40ALC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1310 nm, RX 1550 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1G40BLC-T | Компактный трансивер ( SFP) WDM (BiDi) c 1 1000BaseSFP портом, LC соединитель, 40 km, TX 1550 nm, RX 1310 nm, рабочая температура от -40 до 85°C |

Gigabit Ethernet модули, SFP-FE

| SFP-1FEMLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 100Base multi-mode, LC соединитель, 4 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| --- | --- |
| SFP-1FESLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 40 km, рабочая температура от -40 до 85°C |
| SFP-1FELLC-T | Компактный трансивер (SFP) с 100Base single-mode, LC соединитель, 80 km, рабочая температура от -40 до 85°C |