Аппаратная часть

Компьютер Процессор ARMv7 Cortex-A8 300/600//1000 MHz ОС Debian ARM 7 (Kernel 3.2) DRAM 256 MB DDR3 SDRAM (512 MB max.) Расширение памяти • SD сокет для расширения памяти и и инсталляции ОС, 1GB SD карта с прединсталлированной ОС • MicroSD сокет (UC-8112-LX только) USB USB 2.0 host x 1 (type A соединитель) LAN интерфейс Ethernet 2 auto-sensing 10/100 Mbps порт (RJ45) Magnetic Isolation Protection встроенная1.5 KV Serial интерфейс Serial стандарт 1 или 2 RS-422/485, программно выбираемые (5-pin terminal block connector) Консольный порт RS-232 (TxD, RxD, GND), 4-pin разъем (115200, n, 8, 1) Параметры Serial Биты данных 5, 6, 7, 8 Стоп биты 1, 1.5, 2 Паритет Non, Even, Odd, Space, Mark Контроль потока XON/XOFF, ADDC® (automatic data direction control) для RS-485 Скорость Max. 115200 bps Сигналы Serial RS-422 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485- 4 проводный TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 2- проводный Data+, Data-, GND Индикация Система Power LAN 10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (на соединителях) Программируемая Сотовая, SD, USB, диагностика Переключатели и кнопки Программируемая кнопка Изначально настроена для получения диагностического отчета, а также для сброса устройства к заводским установкам Физические характеристики Корпус Поликарбонатный Вес 224 г Размеры 101 x 27 x 128 мм См. размеры устройства --> Крепление DIN-Rail, настенное Окружающая среда Рабочая температура от -10 to 60°C Влажность от 5 до 95% RH Температура хранения от -20 до 80°C Anti-Vibration 2 g rms @ IEC 60068-2-34, случайная волна, 5-500 Hz, 1 счас по каждой из осей (without any USB devices attached) Anti-Shock 20 g @ IEC 60068-2-27, половина синусоиды, 30 ms Питание Входное напряжение от 12 до 48 VDC (3-pin терминальный блок, V+, V-, SG) Потребление 5.4 W (без 3G модуля и подключенных внешних устройств к USB порту) • 450 mA @ 12 VDC • 225 mA @ 24 VDC Сертификаты EMC EN55022 Class B, EN 55024-4-2, EN 55024-4-3, EN 55024-4-4, FCC Part 15 Subpart B Class A Безопасности UL 60950-1, EN 60950-1, CCC (GB9254, GB17625.1) Директивы RoHS, CRoHS, WEEE Обеспечение надежности Средства предупреждения Встроенный buzzer и RTC (real-time clock) Триггер автоматической перезагрузки Встроенный WDT (watchdog timer) Программное обеспечение Linux OS Debian ARM 7 Kernel Version 3.2 Internet Protocol Suite TCP, UDP, IPv4, IPv6, SNMPv2, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, SMTP, SSH, PPP, PPPoE Internet Security OpenVPN, iptables firewall Web Server (Apache) Allows you to create and manage web sites; supports PHP and XML Terminal Server (SSH) Provides secure encrypted communications between two un-trusted hosts over an insecure network Dial-up Networking PPP Daemon for Linux that allows Unix machines to connect to the Internet through dialup lines, using the PPP protocol, as a PPP server or client. Works with ‘chat’, ‘dip’, and ‘diald’, among (many) others. Supports IP, TCP, UDP Watchdog Features a hardware function to trigger system reset in a user specified time interval (Moxa API provided) Информация для заказа UC-8131-LX RISC-базирующаяся коммуникационная платформа с 300 MHz процессором, 2 Ethernet и 1 Serial портами, 1 GB SD сокет, USB порт, Debian ARM 7 ОС, рабочая температура от - 10 до 60°C UC-8132-LX RISC-базирующаяся коммуникационная платформа с 300 MHz процессором, Mini PCIe слот для сотовых модулей, 2 Ethernet и 2 Serial порта, 1 GB SD сокет, USB порт, Debian ARM 7 ОС, рабочая температура от - 10 до 60°C UC-8162-LX RISC-базирующаяся коммуникационная платформа с 600 MHz процессором, Mini PCIe слот для сотовых модулей, 2 Ethernet и 2 Serial порта, 1 GB SD сокет, USB порт, Debian ARM 7 ОС, рабочая температура от - 10 до 60°C UC-8112-LX RISC-базирующаяся коммуникационная платформа с 1 GHz процессором, Mini PCIe слот для сотовых модулей, 2 Ethernet и 2 Serial порта, 1 GB SD сокет, USB порт, TPM, Micro SD слот, Debian ARM 7 ОС, рабочая температура от - 10 до 60°C Адаптер питания PWR-24250-DT-S1 Адаптер питания Другие аксессуары PWC-C7EU-2B-183 Шнур питания с Евро вилкой