| Ethernet |
| --- |
| Количество портов | 1 |
| Скорость | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX |
| Соединитель | RJ45 |
| Защита | Встроенная 1.5 KV magnetic isolation |
| WLAN |
| Стандарты | 802.11a/b/g |
| Сетевые моды | Infrastructure, Ad-Hoc |
| Tx мощность | 802.11a: 14 dBm (стандартная) 802.11b: 17 dBm (стандартная) 802.11g: 15 dBm (стандартная) |
| Rx чувствительность | -80 dBm |
| Тип радиочастот | DSSS/OFDM |
| Мощность передачи | 802.11a: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps (max.) with auto fallback (54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps) |
| Расстояние | До 100 м (на открытом воздухе) |
| Безопасность | • WEP: 64-bit/128-bit шифрование • WPA, WPA2, 802.11i: Enterprise mode и Pre-Share Key (PSK) mode • Шифрование: 128-bit TKIP/AES-CCMP EAP-TLS, PEAP/GTC, PEAP/MD5, PEAP/MSCHAPV2, EAP-TTLS/PAP, EAP-TTLS/CHAP, EAP-TTLS/MSCHAP, EAP-T |
| Антенный соединитель | Reverse SMA |
| Последовательный интерфейс |
| Число портов | 1 - NPort W2150A 2 - NPort W2250A |
| Стандарты | RS-232/422/485 (DB9 male соединитель) |
| Off-line буфер портов | NPort W2150A: 20 MB NPort W2250A: 10 MB |
| Serial Surge Protection | 1KV (level 2) |
| Коммуникационные параметры последовательного интерфейса Бит данных 5, 6, 7, 8 Стоп бит 1, 1.5, 2 Четность None, Even, Odd, Space, Mark Контроль потока RTS/CTS, XON/XOFF Скорость от 50 bps до 921.6 Kbps Serial Data Log 64 KB Последовательные сигналы RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485-4w TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485-2w Data+, Data-, GND Программное обеспечение Протоколы ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP V1/V2c/V3, HTTP, SMTP, SNTP, SSH, HTTPS Конфигурация Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility Безопасность HTTPS, SSH Windows Real COM драйвера Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/ 7 x86/x64, Embedded CE 5.0/6.0, XP Embedded Fixed TTY драйвера SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i Linux Real TTY драйвера 2.4.x, 2.6.x, 3.0.x Утилиты NPort Search Utility и NPort Windows Driver manager Управление SNMP MIB-II Питание Входное напряжение от 12 до 48 VDC Потребление 237 mA @ 12 V, 125 mA @ 24 V, 50 mA @ 48 V Защита 2 KV (level 3) Механические, питание и окружающая среда Рабочая температура Стандартная модель: от 0 до 55°C Т - модель: от -40 до 75°C Относительная влажность от 5 до 95% RH Температура хранения от -40 до 85°C Размеры Без "ушей" или антенны: 77 x 111 x 26 mm С "ушами" без антенны: 100 x 111 x 26 mm Антенна: 109.79 mm Корпус Алюминиевый (1 мм) Вес 780 г Сертификаты Safety UL 60950-1, EN 60950-1 EMC CE, FCC EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, FCC Subpart C/E, VCCI EMS EN 55022 Class A Radio CE (ETSI EN 301 893, ETSI EN 300 328), ARIB RCR STD-33, ARIB STD-66 Прочее Средства предупреждения RTC (real-time clock) - часы реального времени Триггер перезагрузки Built-in WDT (watchdog timer) Встроенный WDT (watchdog timer) Информация для заказа NPort W2150A 1-портовый RS-232/422/485 беспроводный сервер устройств с поддержкой 802.11a/b/g WLAN, рабочая температура от 0 до 55°C, источник питания в комплекте. NPort W2150A-T 1-портовый RS-232/422/485 беспроводный сервер устройств с поддержкой 802.11a/b/g WLAN, рабочая температура от -40 до 75°C NPort W2250A 2-портовый RS-232/422/485 беспроводный сервер устройств с поддержкой 802.11a/b/g WLAN, рабочая температура от 0 до 55°C, источник питания в комплекте. NPort W2250A-T 2-портовый RS-232/422/485 беспроводный сервер устройств с поддержкой 802.11a/b/g WLAN, рабочая температура от -40 до 75°C Опционально Источник питания PWR-12150-EU-SA-T Источник питания 12V1.5A, рабочая температура от -40 до 75°C, европейская вилка Монтажный комплект DK-35A DIN-Rail монтажный комплект (35 mm) |