MOXA MGate 5217    - преобразователи протоколов Modbus RTU/ASCII/TCP в сигналы стандартов BACnet/IP в промышленном исполнении

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Порты Ethernet:     2 (1 IP) x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45);

- Количество портов RS-232/422/485:    2;

- Интерфейс управления:    Telnet-консоль,  Web-интерфейс. Утилита Device Search Utility (DSU);

- Рабочая температура, °C:    от - 40   до   + 75 ;

- Материал корпуса :  Пластик  ;

- Габаритные размеры, мм:    29 x 89.2 x 124.5;

Параметры связи

- Порты Ethernet :  2 (1 IP) x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) ;

- Тип разъема:   RJ45 (8 конт.) ;

- Сетевые протоколы:    Modbus TCP Client (Master), BACnet/IP Server (Slave) ;

- Магнитная изоляция Ethernet-портов:   1,5 кВ ;

Интерфейс BACnet

Поддерживаемые объекты BACnet:

- Аналоговое значение;

- Аналоговый вход;

- Аналоговый выход;

- Вход со многими состояниями;

- Выход со многими состояниями;

- Двоичное значение;

- Двоичный вход;

- Двоичный выход;

- Значение со многими состояниями;

- Положительное целое значение;

- Целое значение;

Объем памяти:  1200 соединений (или 600 соединений);

Режим работы:  Сервер (Slave) ;

Интерфейс Modbus

Протокол;   Modbus RTU/ASCII (Master), Modbus TCP Client (Master) ;

Количество портов Modbus:     1;

Передаваемые сигналы:

- RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND; 
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND; 
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND; 
RS-485 (4-проводный): Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND;

Управление направлением передачи данных по RS-485:  ADDC® (автоматическое) ;

Поддерживаемые функции:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;

Максимальное количество команд Modbus:  1200 (до 600 на каждый последовательный порт);

Параметры последовательной связи

Количество портов RS-232/422/485;     2

Разъем последовательного порта;    DB9 'папа';

Бит данных:  7, 8;

Четность:  нет, чет, нечет, 0, 1 ;

Стоповые биты:   1, 2 ;

Управление потоками данных:  RTS/CTS, DTR/DSR, RTS Toggle (только для RS-232) ;

Скорость передачи данных, бит/с:  50 ~ 921600 ;

Резистор Pull High/Low для RS-485:  1 кОм, 150 кОм;

Управление направлением передачи данных по RS-485:  ADDC® (автоматическое) ;

Изоляция последовательной линии:  2 кВ;

Сопротивление терминального резистора:  120 Ом ;

Релейный вывод

Количество каналов релейного вывода:   1;

Нагрузочная способность реле:  1 А при 30 В пост. ;

Управление устройством

Интерфейс управления:

- Telnet-консоль;

- Web-интерфейс ;

- Утилита Device Search Utility (DSU) ;

Кнопка Reset:   ;Есть

MIB-базы:  RFC1213, RFC1317;

Требования к электропитанию

Рабочее напряжение:  12 ~ 48 В пост., 24 В перем. ;

Потребление тока:  300 мА при 24 В перем., 510 мА при 12 В пост.;

Разъем электропитания:  Клемма ;

Условия эксплуатации

Рабочая температура, °C:  -40 ~ +75 ;

Температура хранения, °C:  -40 ~ +85 ;

Рабочая влажность, %:   5 ~ 95 ;

Защита

Защита от пыли и влаги:   по классу IP30 ;

Конструктивные свойства

Материал корпуса:  Пластик ;

Размеры и вес

Габаритные размеры, мм:  29 x 89.2 x 124.5;

Вес нетто, кг:  0.38;

Монтаж

- На DIN-рейку ;

- Настенный (опционально) ;

Наличие международных сертификатов

Безопасность

- IEC 62368-1 ;

- UL 62368-1;

Электромагнитная совместимость (EMI)

- CISPR 32 ;

- FCC Part 15 Subpart B Class A ;

Электромагнитная совместимость (EMS)

- IEC 61000-4-11 ;

- IEC 61000-4-2 (ESD) ;

- IEC 61000-4-3 RS ;

- IEC 61000-4-4 (EFT) ;

- IEC 61000-4-5 Surge ;

- IEC 61000-4-6 CS ;

- IEC 61000-4-8 ;

Электромагнитная совместимость (EMC)

EN 55032/35

Удары:  IEC 60068-2-27

Свободное падение : IEC 60068-2-32

Вибрации :  IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6 ;

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов:  1277500;

Гарантийный срок:   5 лет;