| WLAN |
| --- |
| Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n для беспроводных сетей IEEE 802.11i для беспроводной безопасности IEEE 802.3 для 10BaseT IEEE 802.3u для 100BaseTX для Ethernet сетей IEEE 802.3ab для 1000BaseT IEEE 802.3af для питания по Ethernet (Power over Ethernet) IEEE 802.1D для Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w для Rapid STP IEEE 802.1Q VLAN |
| Частотный диапазон модуляция и частота | • DSSS с DBPSK, DQPSK, CCK • OFDM с BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11 Mbps • 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps • 802.11n: 64QAM @ 300 до BPSK @ 6.5 Mbps (поддержка различных скоростей) |
| Операционные каналы | US: от 2.412 до 2.462 GHz (11 каналов) от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) EU: от 2.412 до 2.472 GHz (13 каналов) от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала) JP: от 2.412 до 2.472 GHz (13 channels, OFDM) от 2.412 до 2.484 GHz (14 каналов, DSSS) от 5.18 до 5.24 GHz (4 канала для W52) |
| Скорость | 802.11b: 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 11 Mbps 802.11a/g: 6 Mbps, 9 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps 802.11n: от 6 до 300 Mbps (поддержка различных скоростей) |
| Мощность передачи | 802.11b: от 1 до 11 Mbps: Стандартная: 18 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11g: от 6 до 24 Mbps: Стандартная: 18 dBm (+/- 1.5 dBm); от 36 до 48 Mbps: Стандартная: 17 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 15 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11a: от 6 до 24 Mbps: Стандартная: 17 dBm (+/- 1.5 dBm); от 36 до 48 Mbps: Стандартная: 16 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 14dBm (+/- 1.5 dBm) |
| TX мощность передачи MIMO | 802.11a/n (20/40 MHz): MCS15 20 MHz: Стандартная: 13 dBm (+/- 1.5 dBm) MCS15 40 MHz: Стандартная: 12 dBm (+/- 1.5 dBm) 802.11g/n (20/40 MHz): MCS15 20 MHz: Стандартная: 14 dBm (+/- 1.5 dBm); MCS15 40 MHz: Стандартная: 13 dBm (+/- 1.5 dBm); 802.11a: от 6 до 24 Mbps: Стандартная: 17 dBm (+/- 1.5 dBm); от 36 до 48 Mbps: Стандартная: 16 dBm (+/- 1.5 dBm); 54 Mbps: Стандартная: 14dBm (+/- 1.5 dBm) |
| Безопасность | • SSID broadcast разрешить/запретить • Firewall для MAC/IP/Protocol/Port-based фильтрации • 64-bit и 128-bit WEP шифрование, WPA /WPA2-Personal и Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP и AES) |
| RX чувствительность | 802.11b:-92 dBm @ 1 Mbps; -90 dBm @ 2 Mbps; -88 dBm @ 5.5 Mbps; -84 dBm @ 11 Mbps 802.11g: -87 dBm @ 6 Mbps; -86 dBm @ 9 Mbps; -85 dBm @ 12 Mbps; -82 dBm @ 18 Mbps; -80 dBm @ 24 Mbps; -76 dBm @ 36 Mbps; -72 dBm @ 48 Mbps; -70 dBm @ 54 Mbps 802.11a:-87 dBm @ 6 Mbps; -86 dBm @ 9 Mbps; -85 dBm @ 12 Mbps; -82 dBm @ 18 Mbps; -80 dBm @ 24 Mbps; -76 dBm @ 36 Mbps; -72 dBm @ 48 Mbps; -70 dBm @ 54 Mbps |
| RX чувствительность MIMO | 802.11a/n:-68 dBm @ MCS15 40 MHz, -70 dBm @ MCS7 40 MHz -69 dBm @ MCS15 20 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz 802.11g/n: -68 dBm @ MCS15 40 MHz, -70 dBm @ MCS7 40 MHz -69 dBm @ MCS15 20 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz |
| Поддерживаемые протоколы |
| Основные | Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP |
| AP-только | ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w) |
| Интерфейс |
| Антенна | 2 dBi dual-band, omni-directional, RP-SMA (male) |
| RJ-45 | 1, 10/100/1000BaseT(X) автоопределение скорости |
| Консоль | RS-232 (RJ45) |
| Оптический порт | 1, 1000BaseSFP |
| Светодиодная индикация | PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, уровень сигнала, WLAN, LAN |
| Контакты аварии | 1 релейный выход с максимальной нагрузкой 1A @ 24 VDC |
| Цифровые входы | 2 электрически изолированных входа от 3 до -30V для состояния "0" (OFF) от 13 до 30V для состояния “1” (ON) Максимальный входной ток: 8 mA |
| Соединитель | RP-SMA (female) |
| Питание |
| Входное напряжение | от 12 до 48 VDC, резервируемое постоянное или 48 VDC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af) |
| Подключение | 10-pin съемный терминальный блок |
| Защита от неправильной полярности | Имеется |
| Механические, питание и окружающая среда |
| Рабочая температура | от 0 до 60°C от -40 до 75°C для -T модели |
| Относительная влажность | от 5 до 95% RH |
| Температура хранения | от -40 до 85°C |
| Размеры | W x H x D: 53.6 x 135 x 105 mm |
| Вес | 970 g |
| Корпус | IP30 металлический |
| Крепление | DIN-Rail и настенное (опционально) |
| Сертификаты |
| Safety | UL 60950-1, EN 60950-1 |
| EMC | EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55022/55024 |
| Radio | EN 300 328, EN 301 893, DSPR (Japan) |
| Rail Traffic | EN 50155, EN 50121-1/4 |
| Информация для заказа |
| AWK-3131-EU | IEEE 802.11a/b/g/n беспроводная точка доступа (AP/Bridge/Client), один RJ45/SFP Gigabit комбо порт, европейское исполнение, рабочая температура от 0 до 60°C |
| AWK-3131-EU-T | IEEE 802.11a/b/g/n беспроводная точка доступа (AP/Bridge/Client), один RJ45/SFP Gigabit комбо порт, европейское исполнение, рабочая температура от -40 до 75°C |

| Дополнительно |
| --- |
| WK-46 | Настенный монтажный комплект |
| DR-4524 | 45W/2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC входом |
| DR-75-24 | 75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 85 до 264 VAC входом |
| DR-120-24 | 120W/5A DIN-Rail 24 VDC источник питания с универсальным 88 до 132 VAC или 176 до 264 VAC входом (выбирается переключателем) |