| пецификации |
| --- |
| ¤ Компьютер Главный процессор CPU ARM9, 32-bit/192 Mhz Процессоры ввода-вывода ARM Cortex M4, 32-bit/80MHz Память • SDRAM: 64 MB • Flash: 32 MB • SRAM: 256 KB (батарейная поддержка до 1 недели) • microSD™ Slot: До 32 GB (SD 2.0 совместимый) Операционная система Linux Часы Реального времени с батарейной подпиткой Скорость шины контроллера до 200 Mbps на каждый из слотов Примечание Для работы при экстремальных температурах требует индустриальных SD карт ¤ Ethernet интерфейс Количество портов 2 Скорость 10/100 Mbps, 2 MAC (IP) Соединитель M12 или RJ45 Защита 1.5KV ¤ Serial интерфейс Тип интерфейса • 2 RS-232/422/485 порты, программно выбираемые (DB9 male) • 1 RS-232 отладочный порт (4-pin соединитель) Защита Serial линий 8 kV ESD для всех сигналов ¤ Serial параметры Биты данных 7, 8 Стоп биты 1, 2 Паритет None, Even, Odd Контроль потока RTS/CTS, XON/XOFF Скорость от 300 bps до 921.6 Kbps ¤ Serial сигналы RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND ¤ Характеристики ПО Язык программирования C/C++ Протоколы Modbus/TCP, Modbus/RTU Master, Modbus/RTU Slave ¤ Физические характеристики Корпус Алюминий Слотов для модулей ввода / вывода 2, 5 или 9 слотов Размер 2- слота: 114.7 x 135 x 100 mm 5- слотов: 190.9 x 135 x 100 mm 9- слотов: 292.5 x 135 x 100 mm Подробнее ->> Вес 2-слота: 1,3 кг 5-слотов: 2 кг 9-слотов: 2.575 кг Монтаж DIN-Rail, настенный (опциональный кит) Соединитель Терминальный блок с пружинными контактами ¤ Окружающая среда Рабочая температура от -40 до 75°C Относительная влажность от 5 до 95% RH Температура хранения от -40 до 85°C Высота до 2000 м ¤ Питание Питание 24 VDC номинальное, от 9 до 48 VDC Примечание Совместим с EN 50155 при 24 VDC Ток для модулей ввода - вывода 5 A @ 3.3 VDC (max.) Потребление 3.65 W @ 24 VDC ¤ Сертификаты Safety UL508 (Pending) EMI EN 55022, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC Part 15 Subpart B Class A EMC EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 Shock IEC 60068-2-27 Freefall IEC 60068-2-32 Vibration IEC 60068-2-6 Rail Traffic EN 50155, EN 50121-3-2, EN 50121-4 ¤ MTBF (время наработки на отказ) Время 859,979 часов База данных Telcordia (Bellcore) |
| Информация для заказа |
| ioPAC 8500-2-RJ45-C-T | Модульный RTU контроллер с RJ45 соединителями, 2 слота для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| ioPAC 8500-2-M12-C-T | Модульный RTU контроллер с M12 соединителями, 2 слота для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| ioPAC 8500-5-RJ45-C-T | Модульный RTU контроллер с RJ45 соединителями, 5 слотов для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| ioPAC 8500-5-M12-C-T | Модульный RTU контроллер с M12 соединителями, 5 слотов для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| ioPAC 8500-9-RJ45-C-T | Модульный RTU контроллер с RJ45 соединителями, 9 слотов для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| ioPAC 8500-9-M12-C-T | Модульный RTU контроллер с M12 соединителями, 9 слотов для модулей ввода-вывода, поддержка C/C++ программирования, рабочая температура от -40 до 75°C |
| Монтажный комплект |
| WK-75 | Настенное крепление |
| Совместимые модули |
| Модули для RTU контроллеров серии ioPAC 8500 Модули цифровых входов ¤ MOXA 85M-1602-T 16 цифровых входов, 24 VDC, sink/source тип, сухие контакты Модули цифровых выходов ¤ MOXA 85M-2600-T 16 цифровых выходов, 24 VDC, sink/source тип Модули аналоговых входов ¤ MOXA 85M-3800-T 8 аналоговых входов, от 4 до 20 mA ¤ MOXA 85M-3810-T 8 аналоговых входов, от 0 до 10 VDC ¤ MOXA 85M-3801-T 8 аналоговых входов, от 4 до 20 mA, 40 kHz ¤ MOXA 85M-3811-T 8 аналоговых входов, от 0 до 10 VDC, 40 kHz Serial модули ¤ MOXA 85M-5401-T 4 serial порта |