omRon

Полная линейка концевых выключателей безопасности, аналогичных популярной серии D4D и соответствующих требованиям

международных стандартов.

- Кроме моделей с комбинациями контактов 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ в линейку дополнительно входят три модели с комбинациями 2 НЗ/1 НР и 3 НЗ. Также предусмотрены модели с перекрывающими контактами (MBB).

- Модели с разъемом M12 снижают трудоемкость и упрощают техническое обслуживание.

- Стандартные позолоченные контакты обеспечивают высокую надежность электрического соединения. Могут использоваться как со стандартными, так и со слаботочными нагрузками.

- Отсутствие свинца, кадмия и шестивалентного хрома снижает отрицательное воздействие на окружающую среду.

- Соответствуют нормам EN115 и EN81-1.

- В линейку входят модели с замедленным и мгновенным срабатыванием, с контактами типа Zb (гальванически развязанными).

Обязательно ознакомьтесь с разделом Указания по технике безопасности на стр. 19.

Структура номера модели

Расшифровка номера модели D4N-DDDD

1  2 3

- Размер кабельного ввода/разъема

1: Pg13.5 (1 каб. ввод)

2: G1/2 (1 каб. ввод)

3: 1/2-14NPT (1 каб. ввод)

4: M20 (1 каб. ввод)

5: Pg13.5 (2 каб. ввода)

6: G1/2 (2 каб. ввода)

7: 1/2-14NPT (2 каб. ввода)

8: M20 (2 каб. ввода)

9: Разъем M12 (1 каб. ввод)

- Встроенный выключатель

1: 1 НЗ/1 НР (мгновенного действия) 2: 2 НЗ (мгновенного действия) A: 1 НЗ /1 НР (замедленного действия) B: 2 НЗ (замедленного действия) С:2 НЗ/1 НР (замедленного действия) D: 3 НЗ (замедленного действия) E: 1 НЗ/1 НР (перекрывающий контакт/замедленного действия)

F: 2 НЗ/1 НР (перекрывающий контакт/замедленного действия)

3. Головка и переключающий механизм

20:    Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик)

22:    Рычаг с роликом (металл. рычаг, пластм. ролик)

25:    Рычаг с роликом (металл. рычаг, металл. ролик)

26:    Рычаг с роликом (металл. рычаг, ролик с подшипником)

2G:   Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.

рычаг, пластм. ролик) 2H:   Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.

рычаг, резиновый ролик) 31:    Приподнятый шток 32:    Приподнятый шток с роликом

62:    Однонаправленный рычаг с роликом (горизонтальный)

72:    Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный)

80:    Тонкопроволочный щуп

87:    Пластмассовый стержень

RE:   Защелкивающийся вильчатый рычаг

(правостороннего действия) LE:   Защелкивающийся вильчатый рычаг

(левостороннего действия)

Примечание: Рекомендуется использовать M20 для выключателей, поставляемых в Европу, и 1/2-14NPT для выключателей, поставляемых в страны Северной Америки.

Выключатели с тремя контактами и перекрывающими контактами (MBB)

Примечание: Рекомендуется использовать M20 для выключателей, поставляемых в Европу, и 1/2-14NPT для выключателей, поставляемых в страны Северной Америки.

Примечание:! Рекомендуется использовать M20 для выключателей, поставляемых в Европу, и 1/2-14NPT для выключателей, поставляемых в страны Северной Америки. 2. По своей механической конструкции данные модели являются обычными концевыми выключателями.

—/\ WARNING

Не применяйте модели выключателей общего назначения в системах, в которых для обеспечения безопасности необходимо применение выключателя с фиксатором.

omRon

Выключатели общего назначения с тремя контактами и перекрывающими контактами (МВБ)

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прямое размыкание | 2 НЗ/1 НР (замедленного действия) | Прямое размыкание | 3 НЗ (замедленного действия) | Прямое размыкание | 1 НЗ/1 НР (перекрыв. конт.) (замедленного действия) | Прямое размыкание | 2 НЗ/1 НР (перекрыв. конт.) (замедленного действия) |
| Защелкивающийся вильчатый рычаг (правостороннего действия) V | 1 каб. ввод | G1/2 |  | D4N-2CRE |  | D4N-2DRE |  | D4N-2ERE |  | D4N-2FRE |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3CRE |  | D4N-3DRE |  | D4N-3ERE |  | D4N-3FRE |
|  |  | М20 |  | D4N-4CRE |  | D4N-4DRE |  | D4N-4ERE |  | D4N-4FRE |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 |  | D4N-6CRE |  | D4N-6DRE |  | D4N-6ERE |  | D4N-6FRE |
|  |  | М20 |  | D4N-8CRE |  | D4N-8DRE |  | D4N-8ERE |  | D4N-8FRE |
| Защелкивающийся вильчатый рычаг (левостороннего действия) V | 1 каб. ввод | G1/2 |  | D4N-2CLE |  | D4N-2DLE |  | D4N-2ELE |  | D4N-2FLE |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3CLE |  | D4N-3DLE |  | D4N-3ELE |  | D4N-3FLE |
|  |  | М20 |  | D4N-4CLE |  | D4N-4DLE |  | D4N-4ELE |  | D4N-4FLE |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 |  | D4N-6CLE |  | D4N-6DLE |  | D4N-6ELE |  | D4N-6FLE |
|  |  | М20 |  | D4N-8CLE |  | D4N-8DLE |  | D4N-8ELE |  | D4N-8FLE |
| Тонкопроволочный щуп т Г1! | 1 каб. ввод | G1/2 |  |  |  | D4N-2D80 |  |  |  |  |
|  |  | 1/2-14NPT |  |  |  | D4N-3D80 |  |  |  |  |
|  |  | М20 |  |  |  | D4N-4D80 |  |  |  |  |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- |  | --- | D4N-6D80 | --- |  | --- |  |
|  |  | М20 |  |  |  | D4N-8D80 |  |  |  |  |
| Пластмассовый стержень 1 п | 1 каб. ввод | G1/2 |  |  |  | D4N-2D87 |  |  |  |  |
|  |  | 1/2-14NPT |  |  |  | D4N-3D87 |  |  |  |  |
|  |  | М20 |  |  |  | D4N-4D87 |  |  |  |  |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- |  | --- | D4N-6D87 | --- |  | --- |  |
|  |  | М20 |  |  |  | D4N-8D87 |  |  |  |  |

Примечание:! Рекомендуется использовать М20 для выключателей, поставляемых в Европу, и 1/2-14NPT для выключателей, поставляемых в страны Северной Америки. 2. По своей механической конструкции данные модели являются обычными концевыми выключателями.

-/!\WARNING

Не применяйте модели выключателей общего назначения в системах, в которых для обеспечения безопасности необходимо применение выключателя с фиксатором.

Технические характеристики

Стандарты и Директивы ЕС

• Изделия соответствуют следующим Директивам ЕС: Директива по безопасности машин и оборудования Директива по низковольтному оборудованию EN50047

EN1088 (только для моделей замедленного действия)

GS-ET-15 Соответствие стандартам

Подтвержденные стандартные номиналы

TUV (EN60947-5-1)

| Сертификат | Стандарт | Рег. № |
| --- | --- | --- |
| TUV Product Service | EN60947-5-1 (сертифицированное прямое размыкание) | В03 11 39656 061 |
| UL (см. примечание) | UL508, CSA C22.2, №14 | E76675 |
| Примечание: Соответствие требованиям CSA C22.2 № 14 подтверждено знаком UL. Знак CCC (Обязательная сертификация КНР) |
| Сертификат | Стандарт | Рег. № |
| CQC | GB14048.5 | На рассмотрении |

| Номинальное напряжение | Нагр. способность по току | Ток | Вольт-Ампер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замыкание | Размыкание | Замыкание | Размыкание |
| 120 В~ | 10 A | 60 A | 6 A | 7 200 ВА | 720 ВА |
| 240 В~ |  | 30 A | 3 A |  |  |
| Q300 |
| Номинальное напряже ние | Нагр. способность по току | Ток | Вольт-Ампер |
|  |  | Замыкание | Размыкание | Замыкание | Размыкание |
| 125 В= | 2,5 A | 0,55 A | 0,55 A | 69 ВА | 69 ВА |
| 250 В= |  | 0,27 A | 0,27 A |  |  |

# Text boxes

Миниатюрные концевые выключатели безопасности

D4N

omRon

Информация для заказа

Перечень моделей

Выключатели с двумя контактами

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 НЗ/1 НР (мгновенного действия) | 2 НЗ (мгновенного действия) | 1 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 2 НЗ (замедленного действия) |
|  |  | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель |
| Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик) г/ | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1120 | в | D4N-1220 | е | D4N-1A20 | е | D4N-1B20 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2120 |  | D4N-2220 |  | D4N-2A20 |  | D4N-2B20 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3120 |  | D4N-3220 |  | D4N-3A20 |  | D4N-3B20 |
|  |  | M20 |  | D4N-4120 |  | D4N-4220 |  | D4N-4A20 |  | D4N-4B20 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9120 |  | D4N-9220 |  | D4N-9A20 |  | D4N-9B20 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5120 | е | D4N-5220 | е | D4N-5A20 | е | D4N-5B20 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6120 |  | D4N-6220 |  | D4N-6A20 |  | D4N-6B20 |
|  |  | M20 |  | D4N-8120 |  | D4N-8220 |  | D4N-8A20 |  | D4N-8B20 |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, пластм. ролик) г/ | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1122 | в | D4N-1222 | в | D4N-1A22 | е | D4N-1B22 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2122 |  | D4N-2222 |  | D4N-2A22 |  | D4N-2B22 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3122 |  | D4N-3222 |  | D4N-3A22 |  | D4N-3B22 |
|  |  | M20 |  | D4N-4122 |  | D4N-4222 |  | D4N-4A22 |  | D4N-4B22 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9122 |  | D4N-9222 |  | D4N-9A22 |  | D4N-9B22 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5122 | е | D4N-5222 | е | D4N-5A22 | е | D4N-5B22 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6122 |  | D4N-6222 |  | D4N-6A22 |  | D4N-6B22 |
|  |  | M20 |  | D4N-8122 |  | D4N-8222 |  | D4N-8A22 |  | D4N-8B22 |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, металл. ролик) г/ | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1125 | е | D4N-1225 | е | D4N-1A25 | е | D4N-1B25 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2125 |  | D4N-2225 |  | D4N-2A25 |  | D4N-2B25 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3125 |  | D4N-3225 |  | D4N-3A25 |  | D4N-3B25 |
|  |  | M20 |  | D4N-4125 |  | D4N-4225 |  | D4N-4A25 |  | D4N-4B25 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9125 |  | D4N-9225 |  | D4N-9A25 |  | D4N-9B25 |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, ролик с подшипником) г/ | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1126 | в | D4N-1226 | е | D4N-1A26 | е | D4N-1B26 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2126 |  | D4N-2226 |  | D4N-2A26 |  | D4N-2B26 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3126 |  | D4N-3226 |  | D4N-3A26 |  | D4N-3B26 |
|  |  | M20 |  | D4N-4126 |  | D4N-4226 |  | D4N-4A26 |  | D4N-4B26 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9126 |  | D4N-9226 |  | D4N-9A26 |  | D4N-9B26 |
| Шток А | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1131 | е | D4N-1231 | е | D4N-1A31 | е | D4N-1B31 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2131 |  | D4N-2231 |  | D4N-2A31 |  | D4N-2B31 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3131 |  | D4N-3231 |  | D4N-3A31 |  | D4N-3B31 |
|  |  | M20 |  | D4N-4131 |  | D4N-4231 |  | D4N-4A31 |  | D4N-4B31 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9131 |  | D4N-9231 |  | D4N-9A31 |  | D4N-9B31 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5131 | е | D4N-5231 | е | D4N-5A31 | е | D4N-5B31 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6131 |  | D4N-6231 |  | D4N-6A31 |  | D4N-6B31 |
|  |  | M20 |  | D4N-8131 |  | D4N-8231 |  | D4N-8A31 |  | D4N-8B31 |
| Шток с роликом К | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1132 | е | D4N-1232 | е | D4N-1A32 | е | D4N-1B32 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2132 |  | D4N-2232 |  | D4N-2A32 |  | D4N-2B32 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3132 |  | D4N-3232 |  | D4N-3A32 |  | D4N-3B32 |
|  |  | M20 |  | D4N-4132 |  | D4N-4232 |  | D4N-4A32 |  | D4N-4B32 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9132 |  | D4N-9232 |  | D4N-9A32 |  | D4N-9B32 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5132 | в | D4N-5232 | е | D4N-5A32 | е | D4N-5B32 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6132 |  | D4N-6232 |  | D4N-6A32 |  | D4N-6B32 |
|  |  | M20 |  | D4N-8132 |  | D4N-8232 |  | D4N-8A32 |  | D4N-8B32 |
| Однонаправленный рычаг с роликом (горизонтальный) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1162 | в | D4N-1262 | в | D4N-1A62 | е | D4N-1B62 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2162 |  | D4N-2262 |  | D4N-2A62 |  | D4N-2B62 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3162 |  | D4N-3262 |  | D4N-3A62 |  | D4N-3B62 |
|  |  | M20 |  | D4N-4162 |  | D4N-4262 |  | D4N-4A62 |  | D4N-4B62 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9162 |  | D4N-9262 |  | D4N-9A62 |  | D4N-9B62 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | в | D4N-5162 | в | D4N-5262 | в | D4N-5A62 | е | D4N-5B62 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6162 |  | D4N-6262 |  | D4N-6A62 |  | D4N-6B62 |
|  |  | M20 |  | D4N-8162 |  | D4N-8262 |  | D4N-8A62 |  | D4N-8B62 |

Предпочтительные модели

omRon

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 НЗ/1 НР (мгновенного действия) | 2 НЗ (мгновенного действия) | 1 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 2 НЗ (замедленного действия) |
|  |  | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель |
| Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1172 | е | D4N-1272 | 0 | D4N-1A72 | 0 | D4N-1B72 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2172 |  | D4N-2272 |  | D4N-2A72 |  | D4N-2B72 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3172 |  | D4N-3272 |  | D4N-3A72 |  | D4N-3B72 |
|  |  | M20 |  | D4N-4172 |  | D4N-4272 |  | D4N-4A72 |  | D4N-4B72 |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-9172 |  | D4N-9272 |  | D4N-9A72 |  | D4N-9B72 |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5172 | е | D4N-5272 | 0 | D4N-5A72 | 0 | D4N-5B72 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6172 |  | D4N-6272 |  | D4N-6A72 |  | D4N-6B72 |
|  |  | M20 |  | D4N-8172 |  | D4N-8272 |  | D4N-8A72 |  | D4N-8B72 |
| Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл. рычаг, пластм. ролик) / | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-112G | 0 | D4N-122G | 0 | D4N-1A2G | 0 | D4N-1B2G |
|  |  | G1/2 |  | D4N-212G |  | D4N-222G |  | D4N-2A2G |  | D4N-2B2G |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-312G |  | D4N-322G |  | D4N-3A2G |  | D4N-3B2G |
|  |  | M20 |  | D4N-412G |  | D4N-422G |  | D4N-4A2G |  | D4N-4B2G |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-912G |  | D4N-922G |  | D4N-9A2G |  | D4N-9B2G |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | е | D4N-612G | 0 | D4N-622G | 0 | D4N-6A2G | 0 | D4N-6B2G |
|  |  | M20 |  | D4N-812G |  | D4N-822G |  | D4N-8A2G |  | D4N-8B2G |
| Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл. рычаг, резиновый ролик) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-112H | 0 | D4N-122H | 0 | D4N-1A2H | 0 | D4N-1B2H |
|  |  | G1/2 |  | D4N-212H |  | D4N-222H |  | D4N-2A2H |  | D4N-2B2H |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-312H |  | D4N-322H |  | D4N-3A2H |  | D4N-3B2H |
|  |  | M20 |  | D4N-412H |  | D4N-422H |  | D4N-4A2H |  | D4N-4B2H |
|  |  | Разъем M12 |  | D4N-912H |  | D4N-922H |  | D4N-9A2H |  | D4N-9B2H |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | е | D4N-612H | 0 | D4N-622H | 0 | D4N-6A2H | 0 | D4N-6B2H |
|  |  | M20 |  | D4N-812H |  | D4N-822H |  | D4N-8A2H |  | D4N-8B2H |

Предпочтительные модели

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 3 НЗ (замедленного действия) | 1 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 2 НЗ/1 НР (замедленного действия) |
|  |  | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель |
| Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | 0 | D4N-1C20 | 0 | D4N-1D20 | 0 | D4N-1E20 | 0 | D4N-1F20 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C20 |  | D4N-2D20 |  | D4N-2E20 |  | D4N-2F20 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C20 |  | D4N-3D20 |  | D4N-3E20 |  | D4N-3F20 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C20 |  | D4N-4D20 |  | D4N-4E20 |  | D4N-4F20 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E20 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | 0 | D4N-5C20 | 0 | D4N-5D20 | 0 | D4N-5E20 | 0 | D4N-5F20 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C20 |  | D4N-6D20 |  | D4N-6E20 |  | D4N-6F20 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C20 |  | D4N-8D20 |  | D4N-8E20 |  | D4N-8F20 |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, пластм. ролик) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | 0 | D4N-1C22 | 0 | D4N-1D22 | 0 | D4N-1E22 | 0 | D4N-1F22 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C22 |  | D4N-2D22 |  | D4N-2E22 |  | D4N-2F22 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C22 |  | D4N-3D22 |  | D4N-3E22 |  | D4N-3F22 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C22 |  | D4N-4D22 |  | D4N-4E22 |  | D4N-4F22 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E22 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | 0 | D4N-5C22 | 0 | D4N-5D22 | 0 | D4N-5E22 | 0 | D4N-5F22 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C22 |  | D4N-6D22 |  | D4N-6E22 |  | D4N-6F22 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C22 |  | D4N-8D22 |  | D4N-8E22 |  | D4N-8F22 |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, металл. ролик) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | 0 | D4N-1C25 | 0 | D4N-1D25 | 0 | D4N-1E25 | 0 | D4N-1F25 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C25 |  | D4N-2D25 |  | D4N-2E25 |  | D4N-2F25 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C25 |  | D4N-3D25 |  | D4N-3E25 |  | D4N-3F25 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C25 |  | D4N-4D25 |  | D4N-4E25 |  | D4N-4F25 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E25 |  | — |

Предпочтительные модели

omRon

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 3 НЗ (замедленного действия) | 1 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 2 НЗ/1 НР (замедленного действия) |
|  |  | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель |
| Рычаг с роликом (металл. рычаг, ролик с подшипником) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | ,э | D4N-1C26 |  | D4N-1D26 |  | D4N-1E26 |  | D4N-1F26 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C26 |  | D4N-2D26 |  | D4N-2E26 |  | D4N-2F26 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C26 |  | D4N-3D26 |  | D4N-3E26 |  | D4N-3F26 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C26 |  | D4N-4D26 |  | D4N-4E26 |  | D4N-4F26 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E26 |  | — |
| Шток А | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1C31 | е | D4N-1D31 | © | D4N-1E31 | 0 | D4N-1F31 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C31 |  | D4N-2D31 |  | D4N-2E31 |  | D4N-2F31 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C31 |  | D4N-3D31 |  | D4N-3E31 |  | D4N-3F31 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C31 |  | D4N-4D31 |  | D4N-4E31 |  | D4N-4F31 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E31 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5C31 | е | D4N-5D31 | е | D4N-5E31 | 0 | D4N-5F31 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C31 |  | D4N-6D31 |  | D4N-6E31 |  | D4N-6F31 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C31 |  | D4N-8D31 |  | D4N-8E31 |  | D4N-8F31 |
| Шток с роликом К | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1C32 | © | D4N-1D32 |  | D4N-1E32 | © | D4N-1F32 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C32 |  | D4N-2D32 |  | D4N-2E32 |  | D4N-2F32 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C32 |  | D4N-3D32 |  | D4N-3E32 |  | D4N-3F32 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C32 |  | D4N-4D32 |  | D4N-4E32 |  | D4N-4F32 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E32 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5C32 | е | D4N-5D32 |  | D4N-5E32 | 0 | D4N-5F32 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C32 |  | D4N-6D32 |  | D4N-6E32 |  | D4N-6F32 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C32 |  | D4N-8D32 |  | D4N-8E32 |  | D4N-8F32 |
| Однонаправленный рычаг с роликом (горизонтальный) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | © | D4N-1C62 | в | D4N-1D62 | 0 | D4N-1E62 | 0 | D4N-1F62 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C62 |  | D4N-2D62 |  | D4N-2E62 |  | D4N-2F62 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C62 |  | D4N-3D62 |  | D4N-3E62 |  | D4N-3F62 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C62 |  | D4N-4D62 |  | D4N-4E62 |  | D4N-4F62 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E62 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5C62 | в | D4N-5D62 | 0 | D4N-5E62 | © | D4N-5F62 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C62 |  | D4N-6D62 |  | D4N-6E62 |  | D4N-6F62 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C62 |  | D4N-8D62 |  | D4N-8E62 |  | D4N-8F62 |
| Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1C72 | © | D4N-1D72 | 0 | D4N-1E72 | 0 | D4N-1F72 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C72 |  | D4N-2D72 |  | D4N-2E72 |  | D4N-2F72 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C72 |  | D4N-3D72 |  | D4N-3E72 |  | D4N-3F72 |
|  |  | M20 |  | D4N-4C72 |  | D4N-4D72 |  | D4N-4E72 |  | D4N-4F72 |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E72 |  | — |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | е | D4N-5C72 | в | D4N-5D72 | 0 | D4N-5E72 | © | D4N-5F72 |
|  |  | G1/2 |  | D4N-6C72 |  | D4N-6D72 |  | D4N-6E72 |  | D4N-6F72 |
|  |  | M20 |  | D4N-8C72 |  | D4N-8D72 |  | D4N-8E72 |  | D4N-8F72 |
| Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл. рычаг, пластм. ролик) / | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1C2G | © | D4N-1D2G | 0 | D4N-1E2G | 0 | D4N-1F2G |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C2G |  | D4N-2D2G |  | D4N-2E2G |  | D4N-2F2G |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C2G |  | D4N-3D2G |  | D4N-3E2G |  | D4N-3F2G |
|  |  | M20 |  | D4N-4C2G |  | D4N-4D2G |  | D4N-4E2G |  | D4N-4F2G |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E2G |  | — |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | е | D4N-6C2G | е | D4N-6D2G | 0 | D4N-6E2G | 0 | D4N-6F2G |
|  |  | M20 |  | D4N-8C2G |  | D4N-8D2G |  | D4N-8E2G |  | D4N-8F2G |
| Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл. рычаг, резиновый ролик) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | е | D4N-1C2H | © | D4N-1D2H | 0 | D4N-1E2H | 0 | D4N-1F2H |
|  |  | G1/2 |  | D4N-2C2H |  | D4N-2D2H |  | D4N-2E2H |  | D4N-2F2H |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3C2H |  | D4N-3D2H |  | D4N-3E2H |  | D4N-3F2H |
|  |  | M20 |  | D4N-4C2H |  | D4N-4D2H |  | D4N-4E2H |  | D4N-4F2H |
|  |  | Разъем M12 |  | — |  | — |  | D4N-9E2H |  | — |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | е | D4N-6C2H | © | D4N-6D2H | 0 | D4N-6E2H | 0 | D4N-6F2H |
|  |  | M20 |  | D4N-8C2H |  | D4N-8D2H |  | D4N-8E2H |  | D4N-8F2H |

Предпочтительные модели

omRon

Выключатели общего назначения с двумя контактами

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 НЗ/1 НР (мгновенного действия) | 2 НЗ (мгновенного действия) | 1 НЗ/1 НР (замедленного действия) | 2 НЗ (замедленного действия) |
|  |  | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель | Прямое размыкание | Модель |
| Защелкивающийся вильчатый рычаг (правостороннего действия) V | 1 каб. ввод | G1/2 |  |  |  |  |  | D4N-2ARE |  | D4N-2BRE |
|  |  | 1/2-14NPT |  |  |  |  |  | D4N-3ARE |  | D4N-3BRE |
|  |  | M20 |  |  |  |  |  | D4N-4ARE |  | D4N-4BRE |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- |  | --- |  | --- | D4N-6ARE | --- | D4N-6BRE |
|  |  | M20 |  |  |  |  |  | D4N-8ARE |  | D4N-8BRE |
| Защелкивающийся вильчатый рычаг (левостороннего действия) V | 1 каб. ввод | G1/2 |  |  |  |  |  | D4N-2ALE |  | D4N-2BLE |
|  |  | 1/2-14NPT |  |  |  |  |  | D4N-3ALE |  | D4N-3BLE |
|  |  | M20 |  |  |  |  |  | D4N-4ALE |  | D4N-4BLE |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- |  | --- |  | --- | D4N-6ALE | --- | D4N-6BLE |
|  |  | M20 |  |  |  |  |  | D4N-8ALE |  | D4N-8BLE |
| Тонкопроволочный щуп "Г п | 1 каб. ввод | G1/2 |  | D4N-2180 |  | D4N-2280 |  |  |  | D4N-2B80 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3180 |  | D4N-3280 |  |  |  | D4N-3B80 |
|  |  | M20 |  | D4N-4180 |  | D4N-4280 |  |  |  | D4N-4B80 |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- | D4N-6180 | --- | D4N-6280 | --- |  | --- | D4N-6B80 |
|  |  | M20 |  | D4N-8180 |  | D4N-8280 |  |  |  | D4N-8B80 |
| Пластмассовый стержень 1 А | 1 каб. ввод | G1/2 |  | D4N-2187 |  | D4N-2287 |  |  |  | D4N-2B87 |
|  |  | 1/2-14NPT |  | D4N-3187 |  | D4N-3287 |  |  |  | D4N-3B87 |
|  |  | M20 |  | D4N-4187 |  | D4N-4287 |  |  |  | D4N-4B87 |
|  | 2 каб. ввода | G1/2 | --- | D4N-6187 | --- | D4N-6287 | --- |  | --- | D4N-6B87 |
|  |  | M20 |  | D4N-8187 |  | D4N-8287 |  |  |  | D4N-8B87 |

Предпочтительные модели

| Категория Параметр применения | AC-15 | DC-13 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный рабочий ток (Ie) | 3 A | 0,27 A |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 240 В | 250 В |

Примечание:  Для защиты от короткого замыкания необходимо

использовать предохранитель типа gI или gG на 10 А, соответствующий требованиям IEC269. Этот предохранитель в выключатель не встроен.

UL/CSA (UL508, CSA C22.2 №14) A300