omRon

Новая серия концевых выключателей с ручным возвратом

- Кроме моделей с комбинациями контактов 1 НЗ/1 НР и 2 НЗ в линейку дополнительно входят три модели

с комбинациями 2 НЗ/1 НР и 3 НЗ. Для систем со специальными требованиями предусмотрена модель с перекрывающими контактами (MBB).

- Модели с разъемом M12 снижают трудоемкость и упрощают техническое обслуживание.

- Стандартные позолоченные контакты обеспечивают высокую надежность электрического соединения. Могут использоваться как со стандартными, так и со слаботочными нагрузками.

- Отсутствие свинца, кадмия и шестивалентного хрома снижает отрицательное воздействие на окружающую

среду.

- Соответствуют нормам EN115 и EN81-1.

Обязательно ознакомьтесь с разделом "Указания по технике безопасности" на стр.11.

Структура номера модели

D4N-PPQQR

1 2 3

- Размер кабельного ввода/разъема

1: Pg13.5 (1 каб. ввод) 2: G1/2 (1 каб. ввод) 3: 1/2-14NPT (1 каб. ввод) 4: M20 (1 каб. ввод) 5: Pg13.5 (2 каб. ввода) 6: G1/2 (2 каб. ввода)

7: 1/2-14NPT (2 каб. ввода M20, переходник на 1/2-14NPT

в комплекте) 8: M20 (2 каб. ввода) 9: Разъем M12 (1 каб. ввод)

- Встроенный выключатель

A: 1 НЗ /1 НР (замедленного действия) B: 2 НЗ (замедленного действия) С:2 НЗ/1 НР (замедленного действия) D: 3 НЗ (замедленного действия)

- Головка и переключающий механизм 20:Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик) 2G:Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.

рычаг, пластм. ролик) 2Н:Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.

рычаг, резиновый ролик) 31: Приподнятый шток 32: Приподнятый шток с роликом

62: Однонаправленный рычаг с роликом (горизонтальный) 72: Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный)

Предпочтительные модели

Стандарты и Директивы ЕС

• Изделия соответствуют следующим Директивам ЕС: Директива по безопасности машин и оборудования Директива по низковольтному оборудованию EN50047 EN1088 GS-ET-15

Соответствие стандартам

| Сертификат | Стандарт | Рег. № |
| --- | --- | --- |
| TUV Product Service | EN60947-5-1 (сертифицированное прямое размыкание) | B03 11 39656 061 |
| UL (см. примечание) | UL508, CSA C22.2, №14 | E76675 |
| Примечание: Соответствие требованиям CSA C22.2 № 14 подтверждено знаком UL. |
| Знак CCC (Обязательная сертификация КНР) |
| Сертификат | Стандарт | Рег. № |
| CQC | GB14048.5 | На рассмотрении |

UL/CSA (UL508, CSA C22.2 №14) A300

| Номинальное напряжение | Нагр. способность по току | Ток | Вольт-Ампер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замыкание | Размыкание | Замыкание | Размыкание |
| 120 В~ | 10 A | 60 A | 6 A | 7 200 ВА | 720 ВА |
| 240 В~ |  | 30 A | 3 A |  |  |
| Q300 |
| Номинальное напряжение | Нагр. способность по току | Ток | Вольт-Ампер |
|  |  | Замыкание | Размыкание | Замыкание | Размыкание |
| 125 В= | 2,5 A | 0,55 A | 0,55 A | 69 ВА | 69 ВА |
| 250 В= |  | 0,27 A | 0,27 A |  |  |

omRon

Характеристики

| Степень защиты (см. примечание 3) | IP67 (EN60947-5-1) |
| --- | --- |
| Долговечность (см. примечание 4) | Механический ресурс | Не менее 1 млн. циклов |
|  | Электрический ресурс | Не менее 500 тыс. циклов при резистивной нагрузке 3 A / 250 В~ (см. примечание 5) Не менее. 300 тыс. циклов при резистивной нагрузке 10 A / 250 В~ |
| Скорость срабатывания | От 1 мм/с до 0,5 м/с (D4N-1A20R) |
| Рабочая частота | Макс. 30 переключений в минуту |
| Сопротивление контакта | Макс. 25 мОм |
| Минимальная допустимая нагрузка (см. примечание 6) | Резистивная нагрузка 1 мА при 5 В= (справочное значение уровня N) |
| Номинальное напряжение изоляции (11,) | 300 В |
| Защита от поражения электрическим током | Класс II (двойная изоляция) |
| Степень загрязнения (рабочие условия) | Уровень 3 (EN60947-5-1) |
| Выдерживаемое импульсное напряжение (EN60947-5-1) | Между клеммами одинаковой полярности: 2,5 кВ |
|  | Между клеммами разной полярности: 4 кВ |
|  | Между остальными клеммами и нетоковедущими металлическими частями: 6 кВ |
| Сопротивление изоляции | Миним. 100 МОм |
| Зазор между контактами | Мгновенного действия: миним. 2 x 0,5 мм Замедленного действия: миним. 2 x 2 мм |
| Устойчивость к вибрации | Отказ | 10 ... 55 Гц, с одинарной амплитудой 0,75 мм |
| Сопротивление удару | Разрушение | 1000 м/с2 |
|  | Отказ | 300 м/с2 |
| Условный ток короткого замыкания | 100 А (EN60947-5-1) |
| Номинальный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) | 10 А (EN60947-5-1) |
| Температура окружающей среды | Эксплуатация: от -30°C до 70°C без обледенения |
| Влажность окружающей среды | Эксплуатация:макс. 95% |
| Вес | Приблиз. 92 г (D4N-1A20R) |

Примечание:! Приведенные выше значения являются исходными.

- Поверхность контактов, хотя бы раз задействованных для переключения стандартной нагрузки, загрубляется. Такие контакты больше нельзя использовать для переключения меньшей нагрузки, поскольку надежность контакта в этом случае будет низкой.

- Испытания на степень защиты проводятся по методике, определенной стандартом (EN60947-5-1). Прежде чем использовать выключатель, убедитесь в том, что степень герметизации отвечает условиям его эксплуатации. Корпус выключателя защищен от проникновения пыли и воды, но не следует использовать выключатель D4N-DR в тех местах, где пыль, масло, вода или химические вещества могут проникнуть в него через головку. Это может привести к преждевременному износу, повреждению или неправильной работе выключателя.

- Срок службы указан для следующих условий: температура окружающей среды от 5°C до 35°C; влажность окружающей среды от 40% до 70%. Для получения более подробных сведений обратитесь в представительство компании OMRON.

- Если температура окружающей среды превышает 35°C, не допускайте прохождения тока нагрузки 3 А / 250 В~ больше, чем через 2 цепи.

- Это значение может меняться в зависимости от частоты переключения, условий окружающей среды и уровня надежности. Перед эксплуатацией выключателя проверьте правильность его работы с фактической нагрузкой.

# Text boxes

Миниатюрный концевой выключатель с ручным возвратом

D4N-DR

omRon

Информация для заказа

Перечень моделей

Переключающий механизм

Рычаг с роликом (пластмассовый рычаг, пластмассовый ролик)

г/

|  | 1 НЗ/1 НР (замедл. действия) | 2 НЗ (замедл. действия) | 2 НЗ / 1 НР (замедл. действия) | 3 НЗ (замедл. действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A20R | D4N-1B20R | D4N-1C20R | D4N-1D20R |
|  | G1/2 | D4N-2A20R | D4N-2B20R | D4N-2C20R | D4N-2D20R |
|  | 1/2-14NPT | D4N-3A20R | D4N-3B20R | D4N-3C20R | D4N-3D20R |
|  | M20 | D4N-4A20R | D4N-4B20R | D4N-4C20R | D4N-4D20R |
|  | Разъем M12 | D4N-9A20R | D4N-9B20R | --- | --- |
| 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A20R | D4N-5B20R | D4N-5C20R | D4N-5D20R |
|  | G1/2 | D4N-6A20R | D4N-6B20R | D4N-6C20R | D4N-6D20R |
|  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A20R | D4N-7B20R | D4N-7C20R | D4N-7D20R |
|  | M20 | D4N-8A20R | D4N-8B20R | D4N-8C20R | D4N-8D20R |
| 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A2GR | D4N-1B2GR | D4N-1C2GR | D4N-1D2GR |
|  | G1/2 | D4N-2A2GR | D4N-2B2GR | D4N-2C2GR | D4N-2D2GR |
|  | 1/2-14NPT | D4N-3A2GR | D4N-3B2GR | D4N-3C2GR | D4N-3D2GR |
|  | M20 | D4N-4A2GR | D4N-4B2GR | D4N-4C2GR | D4N-4D2GR |
|  | Разъем M12 | D4N-9A2GR | D4N-9B2GR | --- | --- |
| 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A2GR | D4N-5B2GR | D4N-5C2GR | D4N-5D2GR |
|  | G1/2 | D4N-6A2GR | D4N-6B2GR | D4N-6C2GR | D4N-6D2GR |
|  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A2GR | D4N-7B2GR | D4N-7C2GR | D4N-7D2GR |
|  | M20 | D4N-8A2GR | D4N-8B2GR | D4N-8C2GR | D4N-8D2GR |
| 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A2HR | D4N-1B2HR | D4N-1C2HR | D4N-1D2HR |
|  | G1/2 | D4N-2A2HR | D4N-2B2HR | D4N-2C2HR | D4N-2D2HR |
|  | 1/2-14NPT | D4N-3A2HR | D4N-3B2HR | D4N-3C2HR | D4N-3D2HR |
|  | M20 | D4N-4A2HR | D4N-4B2HR | D4N-4C2HR | D4N-4D2HR |
|  | Разъем M12 | D4N-9A2HR | D4N-9B2HR | --- | --- |
| 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A2HR | D4N-5B2HR | D4N-5C2HR | D4N-5D2HR |
|  | G1/2 | D4N-6A2HR | D4N-6B2HR | D4N-6C2HR | D4N-6D2HR |
|  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A2HR | D4N-7B2HR | D4N-7C2HR | D4N-7D2HR |
|  | M20 | D4N-8A2HR | D4N-8B2HR | D4N-8C2HR | D4N-8D2HR |
| 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A31R | D4N-1B31R | D4N-1C31R | D4N-1D31R |
|  | G1/2 | D4N-2A31R | D4N-2B31R | D4N-2C31R | D4N-2D31R |
|  | 1/2-14NPT | D4N-3A31R | D4N-3B31R | D4N-3C31R | D4N-3D31R |
|  | M20 | D4N-4A31R | D4N-4B31R | D4N-4C31R | D4N-4D31R |
|  | Разъем M12 | D4N-9A31R | D4N-9B31R | --- | --- |
| 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A31R | D4N-5B31R | D4N-5C31R | D4N-5D31R |
|  | G1/2 | D4N-6A31R | D4N-6B31R | D4N-6C31R | D4N-6D31R |
|  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A31R | D4N-7B31R | D4N-7C31R | D4N-7D31R |
|  | M20 | D4N-8A31R | D4N-8B31R | D4N-8C31R | D4N-8D31R |
| 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A32R | D4N-1B32R | D4N-1C32R | D4N-1D32R |
|  | G1/2 | D4N-2A32R | D4N-2B32R | D4N-2C32R | D4N-2D32R |
|  | 1/2-14NPT | D4N-3A32R | D4N-3B32R | D4N-3C32R | D4N-3D32R |
|  | M20 | D4N-4A32R | D4N-4B32R | D4N-4C32R | D4N-4D32R |
|  | Разъем M12 | D4N-9A32R | D4N-9B32R | --- | --- |
| 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A32R | D4N-5B32R | D4N-5C32R | D4N-5D32R |
|  | G1/2 | D4N-6A32R | D4N-6B32R | D4N-6C32R | D4N-6D32R |
|  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A32R | D4N-7B32R | D4N-7C32R | D4N-7D32R |
|  | M20 | D4N-8A32R | D4N-8B32R | D4N-8C32R | D4N-8D32R |

Кабельный ввод

Встроенный переключатель

Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металлический рычаг, пластмассовый ролик)

Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металлический рычаг, резиновый ролик)

Шток

Шток с роликом

omRon

Технические характеристики

| Переключающий механизм | Кабельный ввод | Встроенный переключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 НЗ / 1 НР (замедл. действия) | 2 НЗ (замедл. действия) | 2 НЗ/1 НР (замедл. действия) | 3 НЗ (замедл. действия) |
| Рычаг с роликом одностороннего действия (горизонтальный) | 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A62R | D4N-1B62R | D4N-1C62R | D4N-1D62R |
|  |  | G1/2 | D4N-2A62R | D4N-2B62R | D4N-2C62R | D4N-2D62R |
|  |  | 1/2-14NPT | D4N-3A62R | D4N-3B62R | D4N-3C62R | D4N-3D62R |
|  |  | M20 | D4N-4A62R | D4N-4B62R | D4N-4C62R | D4N-4D62R |
|  |  | Разъем M12 | D4N-9A62R | D4N-9B62R | --- | --- |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A62R | D4N-5B62R | D4N-5C62R | D4N-5D62R |
|  |  | G1/2 | D4N-6A62R | D4N-6B62R | D4N-6C62R | D4N-6D62R |
|  |  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A62R | D4N-7B62R | D4N-7C62R | D4N-7D62R |
|  |  | M20 | D4N-8A62R | D4N-8B62R | D4N-8C62R | D4N-8D62R |
| Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный) а? | 1 каб. ввод | Pg13.5 | D4N-1A72R | D4N-1B72R | D4N-1C72R | D4N-1D72R |
|  |  | G1/2 | D4N-2A72R | D4N-2B72R | D4N-2C72R | D4N-2D72R |
|  |  | 1/2-14NPT | D4N-3A72R | D4N-3B72R | D4N-3C72R | D4N-3D72R |
|  |  | M20 | D4N-4A72R | D4N-4B72R | D4N-4C72R | D4N-4D72R |
|  |  | Разъем M12 | D4N-9A72R | D4N-9B72R | --- | --- |
|  | 2 каб. ввода | Pg13.5 | D4N-5A72R | D4N-5B72R | D4N-5C72R | D4N-5D72R |
|  |  | G1/2 | D4N-6A72R | D4N-6B72R | D4N-6C72R | D4N-6D72R |
|  |  | 1/2-14NPT (см. примечание 2) | D4N-7A72R | D4N-7B72R | D4N-7C72R | D4N-7D72R |
|  |  | M20 | D4N-8A72R | D4N-8B72R | D4N-8C72R | D4N-8D72R |

Примечание:! Рекомендуется использовать M20 для выключателей, поставляемых в Европу, и 1/2-14NPT для выключателей, поставляемых в страны Северной Америки. 2. Модели с двумя кабельными вводами 1/2-14NPT поставляются в комплекте с переходником M20 - 1/2-14NPT.

Подтвержденные стандартные номиналы

| Параметр | Категория применения | AC-15 | DC-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный рабочий ток (Ie) | 3 A | 0,27 A |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 240 В | 250 В |

TUV (EN60947-5-1)

Примечание: Для защиты от короткого замыкания необходимо

использовать предохранитель типа gI или gG на 10 А, соответствующий требованиям IEC269. Этот предохранитель в выключатель не встроен.