| Спецификация Общее количество портов 2 Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек - витая пара (разъем RJ-45) 1 - многомодовое оптоволокно (разъем SC) 1 Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Тип комутатора Store and Forward | Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet Длина волны 1300 нм Мощность передатчика дБм -20 Чувствительность приёмника дБм -32 Допустимые потери в канале связи, дБм 12 Тип оптоволоконного кабеля 50/125 мкм 62.5/125 мкм Дальность передачи до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) Насыщение приемника, дБм -6 Поддержка интеллектуальных функций Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту При помощи реле Релейные выходы 1 Нагрузочная способность реле до 1 А (24 В) Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, Fault, 10/100M, FDX/COL Требования по электропитанию | Рабочее напряжение 12 ~ 48 В (пост.) Потребление тока 0.16 А (при 24 В пост.) Возможность подключения резервного источника электропитания Да Разъем электропитания Клеммы Требования к окружающей среде Рабочая температура, град. C 0 ~ +60 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Наличие международных сертификатов Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 401000 Механические свойства Габаритные размеры, мм 54 x 135 x 105 Материал корпуса Алюминий Масса нетто, г 630 Монтаж На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) Комплект поставки Устройство Краткое руководство пользователя Дополнительная информация Производитель MOXA Inc. |
| --- | --- | --- | --- |