| Спецификация EDS-408A-MM-SC |
| --- |
| Общее количество портов | 8 |
| Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек |  |
| - витая пара (разъем RJ-45) | 6 |
| - многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 2 |
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p |
| Поддержка сетевых протоколов | BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON |
| Тип комутатора | Store and Forward |
| Управление потоками данных | IEEE 802.3x flow control |
| Возможность резервирования связи | Резервированное кольцо Turbo Ring "Связующее дерево" Spanning Tree |
| Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet |  |
| Длина волны | 1300 нм |
| Мощность передатчика дБм | -20 |
| Чувствительность приёмника дБм | -32 |
| Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи | до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм) |
| Насыщение приемника, дБм | -6 |
| Поддержка интеллектуальных функций |  |
| Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле По E-Mail По SNMP |
| Управление приоритетами потоков QoS | да |
| Создание виртуальных сетей VLAN | IEEE 802.1Q Port-Based VLAN |
| Функции DHCP-сервера | Да |
| Релейные выходы | 1 |
| Нагрузочная способность реле | до 1 А (24 В) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, Master, Coupler, 10/100M |
| Управление коммутатором | SNMP V1/V2c/V3 Консоль RS-232 Web-интерфейс Telnet-консоль |
| Требования по электропитанию |  |
| Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В (пост.) |
| Потребление тока | 0.32 А (при 24 В) |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде |  |
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
| Наличие международных сертификатов |  |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 363000 |
| Механические свойства |  |
| Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса нетто, г | 1040 |
| Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
| Комплект поставки | Устройство Краткое руководство пользователя Полное руководство пользователя на CD Драйверы и утилиты |
| Дополнительная информация |  |
| Производитель | MOXA Inc. |